АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Платошинское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденная постановлением администрации Платошинского сельского поселения от 27.12.2013 г. № 161

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Платошинское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края на период до 2034 года (далее – Схема) разработана в соответствии с требованиями, утвержденными Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

1.2. Разработанная Схема предусматривает развитие и модернизацию систем водоснабжения, поддержание и улучшение качества предоставления существующим потребителям услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения, обеспечение подключения объектов нового строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

1.3. Платошинское сельское поселение утратило статус муниципального образования, в связи с принятием Закона Пермского края от 29 апреля 2022 г. № 75-ПК «Об образовании нового муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края» и территории населенных пунктов закреплены за Кукуштанским территориальным управлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

1.4. В целях системного развития централизованного водоснабжения и водоотведения целесообразно использовать программно - целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, которые требуют особого внимания и финансирования путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе федеральных, краевых, а также частных инвестиций.

1.5. Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Схемы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:

1.5.1. носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Пермского края и органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;

1.5.2. требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;

1.5.3. не могут быть решены в пределах одного финансового года, в связи с чем требуется долгосрочное бюджетное планирование;

1.5.4. требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в сферу коммунальных услуг наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий, оборудования отечественного производителя.

1.6. Система основных мероприятий Схемы определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1.6.1. установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

1.6.2. привлечение частных операторов к управлению системами снабжения на основе концессионных соглашений;

1.6.3. утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

1.6.4. внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;

1.6.5. повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;

1.6.6. строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

1.7. Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Схему, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

1.8. В ходе реализации программ по модернизации систем водоснабжения и водоотведения содержание мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

1.9. Схема подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

1.9.1. ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения и водоотведения и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

1.9.2. строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

1.10. Основные цели и задачи Схемы:

1.10.1. определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

1.10.2. определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

1.10.3. повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

1.10.4. минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

1.10.5. обеспечение жителей Платошинского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

1.10.6. строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Платошинского сельского поселения;

1.11. Основанием для разработки Схемы являются следующие правовые акты:

1.11.1. Федеральный закон Российской Федерации от 07 декабря 2011 г. № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.11.2. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 210 -ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

1.11.3. Федеральный закон Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74 - ФЗ «Водный кодекс»;

1.11.4. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

1.11.5. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Минстрой России от 27 декабря 2021 г. № 1016/пр;

1.11.6. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Минстрой России от 25 декабря 2018 года № 860/пр;

1.11.7. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 27 декабря 2021 г.;

1.11.8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

II. Основные понятия и термины

«Схема водоснабжения и водоотведения» - совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края используются следующие термины и определения:

«водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» - используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» - расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение организации, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ;

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«зона действия (технологическая) водоотведения» - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

«схема инженерной инфраструктуры» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» - информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов;

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Платошинского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Платошинского сельского поселения;

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет.

Схема водоснабжения и водоотведения должна содержать:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определение в соответствии со схемой подключения объектов к централизованным системам горячего водоснабжения и водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

- сведения о выводе объектов централизованной системы горячего водоснабжения из эксплуатации.

III. Общие сведения о поселении

  - Характеристика Платошинского сельского поселения

Муниципальное образование «Платошинское сельское поселение» расположено в юго-восточной части Пермского муниципального района Пермского края. Территория сельского поселения граничит с Кукуштанским сельским поселением с северо-востока, севера, запада и юга и Кунгурским муниципальным районом с юго-востока. Общая площадь поселения составляет 3536 га.

Численность населения на 01 января 2020 г. составляет - 2340 чел.

Административный центр поселения - село Платошино, расположено в 51 км. к юго-востоку от краевого центра г. Перми.

По территории поселения протекает река Бабка, левый приток реки Сылва, река Сухая Платошинка.

В состав поселения входит четыре населенных пункта:

- село Платошино, административный центр поселения;

- деревня Сухо-Платошино;

- деревня Сыро-Платошино;

- деревня Усть-Курашим.

Административный центр, село Платошино, возникло в 1723 году. В письменных источниках упоминается с 1850 г., как д. Платошина. Основано на Сибирском тракте, выходцами из с. Курашим, бывшими заводскими мастеровыми, оставшимися без работы и решившими заняться сельским хозяйством. Название получило по р. Сухая Платошинка (ранее Платошна), правому притоку р. Бабки.

В 1893 г. в Платошино была открыта первая церковно-приходская школа.

К 1909 г. через поселение проложена железнодорожная ветка Пермь-Екатеринбург.

В 1930 г. возник колхоз.

В 1930-1931 гг. строится новое здание школы, получившей к 1937 г. статус средней.

В 1942-1943 г. в селе находился эвакогоспиталь.

В 1944 г. в Платошино был открыт детский дом, для детей с оккупированных территорий.

В 1950 г. при слиянии сельхозартелей «Муравейник», «Уралец», «Коммунар» и «3-й год пятилетки» был создан укрупненный колхоз «За коммунизм».

В 1960 г. организован совхоз «Кыласовский», переименованный в.1962 г. в совхоз «Платошинский». На базе совхоза сформировалась Платошинская птицефабрика, пущенная в действие в 1966 г.

Численность населения по населенным пунктам на 01 января 2020 г. указана в таблице 1 к настоящей Схеме.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, - кол-во человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Платошино | 2266 |
| 2 | д. Сухо-Платошино | 13 |
| 3 | д. Сыро-Платошино | 25 |
| 4 | д. Усть-Курашим | 36 |
| 5 | Всего: | 2340 |

Площадь населенных пунктов. указана в таблице 2 к настоящей Схеме.

Таблица 2

| № п/п | Населенные пункты | Территория, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Платошино | 108,2 |
| 2 | д. Сухо-Платошино | 13 |
| 3 | д. Сыро-Платошино | 43,1 |
| 4 | д. Усть-Курашим | 10,5 |
|  | ИТОГО, площадь территории населенных пунктов | 174,8 |

  - Климат

Платошинское сельское поселение характеризуется умеренно - континентальным климатом. Среднегодовая сумма осадков составляет 616 мм, 80 % осадков выпадает за период с апреля по октябрь. Максимальное количество осадков приходится на теплый период с апреля по октябрь. Среднегодовая влажность воздуха достигает 75 %.

Самый холодный месяц – январь, средняя температура которого порядка -15,3 °С. Средняя температура самого го месяца - июля - +18 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,5 °С.

На территории сельского поселения преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. Наибольшая скорость ветра составляет 7 м/с.

  - Поверхностные и подземные воды

Все населенные пункты Платошинского сельского поселения имеют выход к водным объектам. Самой крупной рекой на территории муниципального образования является река Бабка. Длина реки – 162 км. Р. Бабка принимает 105 притоков длиной менее 10 км. Для реки характерно высокое половодье, сравнительно низкая летняя межень. Средние сроки начала весеннего подъема уровней 13-14 апреля. Наивысшие уровни наблюдаются в середине апреля. Продолжительность половодья составляет 40-45 дней. После весеннего половодья следует летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками. Период летней межени, продолжающийся со второй декады мая до октября, обычно характеризуется прохождением в июне-июле дождевых паводков. Появление ледовых образований отмечается в первой декаде ноября (забереги, шуга, сало). Почти ежегодно отмечается осенний шугоход.

Остальные реки (р. Платошинка, р. Сухая Платошинка, р. Куштанка) имеют менее значительную длину.

  - Геологическая и геоморфологическая характеристика

Муниципальное образование «Платошинское сельское поселение» расположено в местности представляющую собой возвышенную волнисто-вогнутую равнину с высотами от 100 до 200 метров, изрезанную долинами рек и ручьев.

В геологическом строении территории сельского поселения принимают участие отложения четвертичной и пермской систем.

  - Минерально-сырьевые ресурсы

На территории муниципального образования месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

Климат на территории сельского поселения характеризуется выраженной континентальностью – холодная зима сменяется довольно теплым летом.

Большую часть года температура превышает 0 ºС, что определяет благоприятность климатических условий для развития жилищного строительства, сельского хозяйства, рекреации и туризма.

Крупным водотоком на территории сельского поселения является река Бабка.

IV. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

В разделе содержится следующая информация:

- описание структуры системы водоснабжения муниципального образования;

- описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

- описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

- описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

4.1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования

В настоящее время на территории Платошинского сельского поселения централизованное водоснабжение в с. Платошино.

В д. Сухо-Платошино, д. Сыро-Платошино, д. Усть-Курашим водоснабжение децентрализованное - водоснабжение осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.

Структура водопотребления в Платошинском сельском поселении отражена в таблице 3 к настоящей Схеме.

Таблица 3

| Структура водопотребления по потребителям, % |
| --- |
|  | Население | Бюджетные учреждения | Прочие |
| Водопотребление | 80 | 15 | 5 |

с. Платошино

Водоснабжение с. Платошино осуществляется из подземного водозабора (артезианских скважин).

Характеристика существующих водозаборных узлов отражена в таблице 4 к настоящей Схеме.

Таблица 4

| № п/п | Населенный пункт | Источник водоснабжения | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Платошино | Артскважина №3160 | ЭЦВ 6-10-110 |
| 2 | с. Платошино | Артскважина №4548 | ЭЦВ 6-10-110 |
| 3 | с. Платошино | Артскважина №4549 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
| 4 | с. Платошино | Артскважина №2077 | ЭЦВ 6-6,5-125 |

Услуги по водоснабжению в Платошинском сельском поселении предоставляет ООО «ГолденХауз».

На территории Платошинского сельского поселения располагаются артезианские водозаборные скважины.

с. Платошино

Водоснабжение с. Платошино осуществляется от водоразборных артезианских скважин.

Характеристика существующих водозаборных артезианских скважин отражена в таблице 1.1.1.

Скважины построены в 1969-1988 годах, износ объектов составляет 60-80 %. Фактическая производительность водозаборных скважин составляет 239,7 м³/сутки.

В с. Платошино протяженность водопроводных сетей составляет 7536, 9 м. Водопроводные сети находятся в собственности Пермского муниципального округа.

Характеристика водопроводных сетей с. Платошино отображена в таблице 6 к настоящей Схеме.

Таблица 6

| Водопроводные сети |
| --- |
| Населенный пункт | Протяженность | Диаметр трубы | Материал | Процент износа |
| с. Платошино | 7536, 9 м. | 20 мм-150 мм | Сталь | 30-60% |
|  |  |  | Чугун | 15-37% |
|  |  |  | ПНД | 3-37% |

В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует. Водоснабжение населения осуществляется из частных колодцев и скважин.

Уровень износа сетей водоснабжения составляет от 3% до 60%. Объем теряемой воды при производстве и транспортировке составляет 4,9 %.

4.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Качество поставляемой воды в Платошинское сельское поселение

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 1124, 1125 огк от 21 февраля 2013 г. в месте отбора: водопровод с. Платошино, насосная станция получено заключение: пробы № 1124, № 1125 «Вода питьевая холодная» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, п 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого назначения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество поставляемой питьевой воды в Платошинском сельском поселении соответствует требованиям к качеству воды для централизованных систем водоснабжения.

4.1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

4.1.3.1. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

- общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

- территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия источников (годовой и в сутки максимального водопотребления);

- структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

- сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

- описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

- анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и полезного отпуска отражены в таблице 7 к настоящей Схеме.

Таблица 7

| Показатели/год | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды, тыс. м³ | 17,7 | 18,1 | 15,0 |
| Объем покупной воды, тыс. м³ | 113,2 | 116,6 | 87,5 |
| Объем теряемой воды при производстве и транспортировке, тыс. м³ | 2,2 | 2,3 | 5,0 |
| Полезный отпуск воды – всего, тыс. м³ | 127,7 | 132,4 | 97,5 |
| в том числе по потребителям: |  |  |  |
| Жилищный фонд | 102,2 | 105,9 | 78,0 |
| Бюджетные потребители | 19,1 | 19,9 | 14,6 |
| Прочие | 6,4 | 6,6 | 4,9 |
| Объем теряемой воды, % | 1,7 | 1,7 | 4,9 |

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края утверждает тарифы на водоснабжение на основе поданных данных ресурсоснабжающей (регулируемой) организацией о затратах на производство, передачу, и сбыт воды.

4.1.3.2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

  - сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

  - описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по зонам водопроводных станций;

  - оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

  - сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке;

  - перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным станциям, а также структурный по группам потребителей);

  - расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и  потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок  (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).

  - балансы спрогнозированы на основе фактического водопотребления, прогноза численности населения на срок до 2028 года, расчета на снижение потерь воды в сетях за счет капитальных ремонтов сетей водопровода, строительства новых сетей для вновь подключаемых потребителей.

Расчет водопотребления для перспективного жилищного фонда с. Платошино указан в таблице 8 к настоящей Схеме.

Таблица 8

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.18 г. | I этап (2019г– 2022г.) | II этап (2023– 2026г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения | чел. | 2340 | 2647 | 3127 |
| Жилищный фонд, всего | тыс. м² | 60,0 | 61,5 | 69,0 |
| Водоснабжение | тыс. м³ | 78,0 | 80,9 | 95,6 |

Расчет водопотребления для перспективных потребителей с. Платошино (Бюджетные потребители, прочие потребители) указан в таблице 9 к настоящей Схеме.

Таблица 9

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.18 г. | I этап (2019г– 2022г.) | II этап (2023– 2026г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения | чел | 2340 | 2647 | 3127 |
| Водоснабжение | тыс. м³ | 19,5 | 20,2 | 23,9 |

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов следующая: к прогнозному периоду увеличение водопотребления может произойти пропорционально по всем группам водопотребления, население, бюджет и прочие, т.к. вместе с общим приростом населения произойдет и увеличение количества объектов социальной бюджетной сферы, и увеличение количества прочих потребителей.

Существующее оборудование водозаборных артезианских скважин к расчетному периоду (2023 г.) может обеспечить потребность перспективных потребителей Платошинского сельского поселения в водоснабжении.

Для надежного и качественного водоснабжения потребителей Платошинского сельского поселения требуется последующая модернизация поверхностного водозабора и артезианских скважин с заменой оборудования, т.к. износ оборудования составляет 60-80%.

4.1.4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

4.1.4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения:

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов);

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды;

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

- сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

- сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;

- сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления.

План работ по реконструкции и новому строительству объектов системы водоснабжения муниципального образования Платошинского сельского поселения сведен в таблицу 10 к настоящей Схеме.

Таблица 10

| Наименование мероприятия | Стоимость мероприя- тия, тыс.р. | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт водозаборных артезианских скважин (9 единиц) | 1800,0 | I этап (2023 - 2029гг.) |
| Строительство сетей водоснабжения индивидуальной застройки (L=2360 м.) | 2360,0 | II этап (2024-2030 гг.) |
| Реконструкция скважины № 4548 | 300,0 | 2024-2025 годы |
| Реконструкция скважины № 3160 | 300,0 | 2025-2026 годы |
| Реконструкция скважины № 4549 | 150,0 | 2026-2027 годы |
| Реконструкция скважины № 2077 | 150,0 | 2026-2027 годы |

4.1.4.2. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения:

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

4.1.4.3. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения:

- Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости (либо принятую по объектам – аналогам) по видам капитального строительства и видам работ;

- Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам) на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

Капитальные вложения в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения могут составлять порядка 12 млн. рублей в долгосрочной перспективе (10 лет). Система водоснабжения нуждается в постоянных капитальных вложениях, для выполнения основных поставленных задач - для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселения.

4.2. Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения

ЗСО объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами СанПиН 2.1.4.1110-02 (Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения указаны в таблице 11 к настоящей Схеме.

Таблица 11

| Наиме- нование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства. Выпуск любых стоков. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Проживание людей. Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров. | Ограждение и охрана. Озеленение. Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС. Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита. |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов. Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока). В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Водоохранные зоны поверхностных водных объектов

Водоохранные зоны, в соответствии с «Водным кодексом РФ», это территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 километров - в размере 50м;

- от 10 до 50 километров - в размере 100м;

- от 50 километров и более - в размере 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при площади акватории до 2 кв.км - 300 м, от 2 кв.км и более - 500 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Контроль за соблюдением требований, по компетенции.

Предложения по установлению зоны санитарной охраны источников подземных вод

Источниками водоснабжения Платошинского сельского поселения являются артезианские скважины.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников подземных вод устанавливается из трех поясов:

1-й пояс - радиус зоны санитарной охраны вокруг скважины принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 40 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водотоков - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

VI. ВОДООТВЕДЕНИЕ

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования:

  - структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования;

  - канализационные очистные сооружения и прямые выпуски;

  - утилизация осадков сточных вод;

  - тоннельные коллекторы;

  - сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них;

  - балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод;

  - резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования;

  - безопасность и надежность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования;

  - управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования;

  - воздействие на окружающую среду;

  - существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования.

В Платошинском сельском поселении централизованным водоотведением обеспечены объекты, расположенные в с.Платошино по ул.Владимирова и ул.Уральская. Сброс сточных вод с объектов, расположенных на иных территориях с.Платошино,  а также в д. Сухо-Платошино, д. Сыро-Платошино, д. Усть-Курашим осуществляется в выгребные емкости.

с. Платошино

Система водоотведения ул. Владимирова и ул. Уральская – централизованная. Стоки от существующей застройки по канализационным сетям поступают на канализационные очистные сооружения (КОС). Проектная производительность КОС составляет 1,7 тыс. м³/сут, фактическая – 0,2 тыс. м³/сут.

Канализационная сеть является самотечно-напорной и предназначена для транспортировки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки и объектов социального, культурного и бытового назначения на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений.

Сети проложены из стальных, керамических и ПНД труб диаметром 100-200 мм и имеют неудовлетворительное состояние из за длительного срока службы. Износ канализационных сетей составляет 30-60%.

Общая протяженность канализационных сетей Платошинского сельского поселения составляет порядка 5,0 км.

Очистные сооружения ОС-1700

Канализационные очистные сооружения (ОС-1700) построены 1993 г. По напорно-самотечному коллектору сточные воды от села Платошино и Платошинской птицефабрики поступают на КНС очистных сооружений, проходят решетки с механическим удалением отбросов и поступают в приемную камеру на очистных сооружениях. Из приемной камеры сточные воды поступают в горизонтальные песколовки с круговым движением воды. В песколовках происходит выделение минеральных примесей и плавающих веществ (жировых веществ, перьев). Из песколовок сточные воды подаются по лотку в первичные отстойники вертикального типа.

В первичных отстойниках происходит осаждение взвешенных веществ органического характера и выделение плавающих веществ.

После первичных отстойников осветленные сточные воды поступают в аэротенки - смесители с низконапорной пневматической аэрацией. В начало аэротенков подается возвратный (циркуляционный) активный ил из вторичных отстойников.

В аэротенках происходит полная биологическая очистка сточных вод.

Биологическая очистка сточных вод - это окисление растворенных органических веществ кислородом воздуха при помощи бактерий активного ила. Активный ил представляет собой хлопья, заселенные большим количеством бактерий-минерализаторов и простейших микроорганизмов.

Активный ил имеет способность адсорбировать на своей поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха растворенные вещества, содержащиеся в очищаемой сточной воде. Смесь сточной воды с активным илом (иловая смесь) должна аэрироваться воздухом на всем протяжении аэротенков. Это необходимо не только для обеспечения активного ила достаточным количеством кислорода воздуха, но и для поддержания активного ила во взвешенном состоянии. Распределение воздуха по всей поверхности аэротенков должно быть равномерным и происходит при помощи аэраторов - дырчатых труб.

Одним из условий правильной работы аэротенков является равномерная постоянная подача воды, воздуха, возвратного ила.

После аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники вертикального типа, где происходит разделение активного ила с очищенной водой. Активный ил осаждается в конусной части отстойников, откуда под гидростатическим давлением через иловую трубу постоянно отводится в камеру активного ила. Из камеры активного ила активный ил перекачивается насосом в начало аэротенков. Очищенная вода собирается в круговые сборные лотки и отводится на дезинфекцию в контактные резервуары. В контактных резервуарах происходит перемешивание очищенных сточных вод с раствором гипохлорита натрия и обеззараживание их от болезнетворных бактерий.

Из контактных резервуаров очищенная вода по самотечному коллектору сбрасывается в р. Платошинку.

Опорожнение песколовок происходит по самотечному трубопроводу на иловые площадки.

Сырой осадок из первичных отстойников под гидростатическим давлением через иловые трубы поступает в аэробные минерализаторы. В минерализаторах сырой осадок совместно с избыточным илом, поступающим из камеры активного ила, минерализуется кислородом воздуха при помощи бактерий-минерализаторов. После чего эта смесь поступает по самотечному трубопроводу в резервуар осадка, откуда насосами перекачивается на иловые площадки.

Иловая вода с поверхности иловых: площадок отводится через окна с заслонками, и по самотечной канализации поступает в дренажный колодец, откуда откачивается насосом в голову сооружений.

На территории очистных сооружений расположены: КНС и Иловая насосная станция. Проектная мощность очистных сооружений – 1700 м³/сутки. Фактический среднесуточный объем поступающих сточных вод на очистку 200 м³/сут., что составляет 11,76 % от проектной пропускной мощности.

Структура потребления водоотведения представлена в таблице 12 к настоящей Схеме.

Таблица 12

|  | Структура водоотведения по потребителям, % |
| --- | --- |
|  | Транспортировка стоков | Очистка стоков |
| Население | 93,81 | 93,81 |
| Бюджетные учреждения | 5,8 | 5,8 |
| Прочие | 0,39 | 0,39 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

КНС

Технические характеристики оборудования на КНС отображены в таблице 13 к настоящей Схеме.

Таблица 13

| Оборудование | Кол-во, шт. | Мощность, кВт | Производительность, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос № 1 СМ 125-80-315/4 | 1 | 22 | 80 |
| Насос № 2 СМ 100-65-250/4 | 1 | 7,5 | 50 |
| Насос № 3 СМ 100-65-250/4 | 1 | 7,5 | 50 |
| Дренажный насос «Гном» 10*10 | 1 | 1,1 | 10 |
| Электрический счетчик СЭТ4-1/1 | 1 | - | - |

Иловая насосная станция

Технические характеристики оборудования на иловой насосной станции отображены в таблице 14 к настоящей Схеме.

Таблица 14

| Оборудование | Кол-во, шт. | Мощность, кВт | Производитель-ность, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос № 1 отсутствует | - | - | - |
| Насос № 2 СМ 125-80-315/4 | 1 | 22 | 80 |
| Насос № 3 СМ 150-125-315/3 | 1 | 37 | 200 |
| Насос № 4 СМ 150-125-315/3 | 1 | 37 | 200 |
| Насос № 5 СМ 100-65-250/4 | 1 | 7,5 | 50 |
| Дренажный насос «Гном» 10*10 | 1 | 1,1 | 10 |
| Электрический счетчик СЭТ4-1/1 | 1 | - | - |

На территории с. Платошино расположены три канализационные насосные станции (КНС).

КНС № 1 (главная)

Технические характеристики оборудования на КНС №1 отображены в таблице 15 к настоящей Схеме.

Таблица 15

| Оборудование | Кол-во, шт. | Мощность, кВт | Производительность, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос № 1 СМ 125-80-315/4 | 1 | 22 | 80 |
| Насос № 2 СМ 125-80-315/4 | 1 | 22 | 80 |
| Дренажный насос «Гном» 10*10 | 1 | 1,1 | 10 |
| Электрический счетчик СТ-561-П5-1-4М | 1 | - | - |

КНС № 2

Технические характеристики оборудования на КНС №2 отображены в таблице 15 к настоящей Схеме.

Таблица 15

| Оборудование | Кол-во, шт. | Мощность, кВт | Производительность, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос «Иртыш» | 1 | 3 | 25 |
| Электрический счетчик ПСЧ-3А.05.2 | 1 | - | - |

КНС № 3

Технические характеристики оборудования на КНС №3 отображены в таблице 16 к настоящей Схеме.

Таблица 16.

| Оборудование | Кол-во, шт. | Мощность, кВт | Производитель-ность, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос «Иртыш» | 1 | 3 | 25 |
| Электрический счетчик САЧ-И-678 | 1 | - | - |

Для сохранения водных объектов необходимо осуществлять контроль за соблюдением режима прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

Канализационные очистные сооружения (ОС-1700) полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Износ оборудования составляет 60-80%. Требуется реконструкция очистных сооружений, замена оборудования для очистки стоков, насосов и др.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Мероприятия по защите водных ресурсов:

- реконструкция и модернизация канализационных сетей в Платошинском сельском поселении;

- реконструкция канализационных сетей;

модернизация очистных сооружений;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- развитие системы ливневой канализации с установкой предварительной очистки.

5.2.Канализационные сети

Сети водоотведения обслуживаются ООО «ГолденПлат», протяженность сетей канализации – 4,0 км. Характеристика сетей водоотведения указана в таблице 17 к настоящей Схеме.

Таблица 17

| Канализационные сети |
| --- |
| Населенный пункт | Протяженность | Диаметр трубы | Материал | Процент износа |
| с. Платошино | 4,0 км. | 100 мм-200 мм | Сталь, ПНД, керамика | 30-60% |

В с. Платошино предусматривается развитие централизованной системы канализации. В новой жилой застройке предусматривается отведение стоков по канализационным сетям, с подключением к существующей сети.

Расчет производительности очистных сооружений ОС-1700 для перспективного жилищного фонда с. Платошино указан в таблице 18 к настоящей Схеме.

Таблица 18

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.18 г. | I этап (2019г.- 2022г.) | II этап (2023.- 2026г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения | чел | 2340 | 2647 | 3127 |
| Жилищный фонд, всего | тыс. м² | 60,0 | 61,5 | 69,0 |
| Водоотведение | м³/сутки | 200 | 207,5 | 245 |

Структура потребления водоотведения в разрезе потребителей указана в таблице 19 к настоящей Схеме.

Таблица 19

| № п/п | Наименование потребителя | Объем оказанных коммунальных услуг по водоотведению, м3 за 2022 год | Расчетные нагрузки водоотведения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | 63606 | 92,96 |
| 1 | ТСЖ «Владимирова-22» | 6074 | 8,88 |
| 2 | ТСЖ «Владимирова, 28» | 5359 | 7,83 |
| 3 | ТСЖ «Уют» | 17495 | 25,57 |
| 4 | ООО «Голденплат» | 34678 | 50,68 |
|  | Бюджетные учреждения: | 4514 | 6,38 |
| 5 | МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа | 2128 | 3,11 |
| 6 | МДОУ Платошинский детский сад | 2240 | 3,27 |
|  | Прочие: | 303 | 0,44 |
| 7 | ИП Отинов А.В. | 303 | 0,44 |
|  | ИТОГО: | 68423 | 100 |

5.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

- сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное);

- структуру водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению;

- расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

Нормы водоотведения от населения приняты согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объем водоотведения к 2023 г. от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе данных ресурсоснабжающей организации ООО «ГолденПлат» и составляют 230 тыс. м³/сутки.

Расчет производительности очистных сооружений ОС-1700 для перспективного жилищного фонда с. Платошино указан в таблице 20 к настоящей Схеме.

Таблица 20

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.18 г. | I этап (2019г– 2022г.) | II этап (2023г– 2026г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения | чел | 2551 | 2647 | 3127 |
| Жилищный фонд, всего | тыс. м² | 60,0 | 61,5 | 69,0 |
| Водоотведение | м³/год | 68423 | 73000 | 83872 |
| Водоотведение | м³/сутки | 187,46 | 200,0 | 230 |

В Платошинском сельском поселении проектной мощности канализационных очистных сооружений достаточно для обеспечения потребностей перспективных потребителей в водоотведении

5.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружения) объектов централизованных систем водоотведения

- сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

- сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для увеличения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Платошинского сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки. На территории Платошинского сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения.

  - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования;

  - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования по жилищную, комплексную или производственную застройку;

  - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для переключения прямых выпусков на очистные сооружения;

  - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения;

  - сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

  - сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

  - сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров;

  - сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения;

  - сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения указаны в таблице 21 к настоящей Схеме.

Таблица 21

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |
| Модернизация системы автоматизации на канализационной насосной станции (КНС) с.Платошино | 250,0 | 2024 - 2025 гг. |
| Модернизация системы автоматизации в машинном зале здания очистных сооружений с. Платошино | 500,0 | 2024 - 2025 гг. |
| Модернизация системы автоматизации на КНС-1 с. Платошино | 250,0 | 2025-2026 гг. |
| Модернизация системы автоматизации на КНС-2 с. Платошино | 250,0 | 2026-2027 гг. |
| Модернизация системы автоматизации на КНС- 3 с. Платошино | 250,0 | 2026-2027 гг. |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим реконструированным очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- строительство локальных очистных сооружений малой производительности мощностью до 0,1 тыс. м³/сутки;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей 2.1.7 и 2.2.1 учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап (2024-2025 годы)

Модернизация системы автоматизации на канализационной насосной станции (КНС) и Модернизация системы автоматизации в машинном зале здания очистных сооружений.

II этап (2025-2026 годы)

Модернизация системы автоматизации на КНС-1, КНС-2, КНС-3.

5.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

  - сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения;

  - сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе тоннельных коллекторов);

  - сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

В Платошинском сельском поселении централизованным водоотведением обеспечены объекты, расположенные в с.Платошино по ул.Владимирова и ул.Уральская. Сброс сточных вод с объектов, расположенных на иных территориях с.Платошино,  а также в д. Сухо-Платошино, д. Сыро-Платошино, д. Усть-Курашим осуществляется в выгребные емкости.

Износ оборудования и сетей составляет порядка 60-80 %. Требуется проведение капитальных ремонтов и реконструкции существующего оборудования, строительство локальных очистных сооружений, капитальный ремонт сетей водоотведения, замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей.

Приложение

к Схеме водоснабжения

и водоотведения

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЛАТОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ